به تازگی مایعات انتقال دهنده حرارت متداول مانند آب و روغن موتور کاربرد گسترده ای در رادیاتور خودرو ها پیدا کرده اند. با این حال، برای بهبود شرایط دمایی سیستم، جنبه های بیشتری از مایعات جاذب حرارت باید مد نظر قرار گیرد. به دلیل توان جذب حرارت اندک مایعات خنک کننده که عاملی حیاتی در افزایش نرخ انتقال حرارت محسوب می شود، پیشرفت های زیادی در قابلیت خنک کنندگی حاصل نشده است. استفاده از ذرات جامد با ابعاد نانو (1 تا 100 نانومتر) به عنوان افزودنی در مایع خنک کننده یکی از روش های افزایش نرخ انتقال حرارت است. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت انتقال حرارت نانوسیال های متشکل از آب و ذرات ضد انجماد به عنوان یک ماده خنک کننده برای رادیاتور اتومبیل است. در این مطالعه از مخلوطی از آب و اتیلن گلیکول با غلظت 50٪  به عنوان محلول پایه استفاده شده است. در طی آزمایش Al2O3 و CuO و ذرات نانو هریک با غلظت 0.05٪، 0.15٪ و 0.3٪ به محلول پایه اضافه شده و سپس مشخصات انتقال حرارت نانوسیال مورد ارزیابی قرار گرفت. دبی جرمی نانوسیال در طول لوله ی صاف ثابت نگه داشته شد. مدل های انتقال حرارت با استفاده از حل کننده نرم افزار ANSYS شبیه سازی شدند. عملکرد انتقال حرارت براساس پارامترهای مشخصی از جمله ضریب انتقال حرارت، ضریب رسانایی حرارتی، عدد ناسلت و نرخ انتقال حرارت نانوسیال ها مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که نانوسیال CuO بالاترین نرخ انتقال حرارت را از خود نشان می دهد که ضریب انتقال حرارت آن 36384.41W/m²k، رسانایی یا هدایت حرارتی آن 1.241W/mk، عدد ناسلت آن208.71 و نرخ انتقال حرارت آن W28.45 گزارش شد. ضریب انتقال گرمای Al2O3  نیز برابر 31005.9W/m²k، هدایت حرارتی آن1.287 W/mk، عدد ناسلت آن 193.17 و نرخ انتقال حرارت آن 28.25 W گزارش شد.